| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03.07.2014 г. № 19-п с. Платовка |  |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области согласно приложению.

- Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области МУП «Новосергиевское ЖКХ» Новосергиевского района Оренбургской области.

- Постановление вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации:                                  А.М. Игнатов

Разослано: МУП «Новосергиевское ЖКХ», в места обнародования, прокуратуре Новосергиевского района, в дело.

|  | Приложение к постановлению главы администрации Платовского сельсовета от 03.07.2014 г.№ 19-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАТОВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Платовский  Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на период до 2027 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

- Общую характеристику муниципального образования Платовский сельсовет.

- Перечень присоединенных объектов.

- Общую характеристику теплоснабжающей организации МУП «Новосергиевское ЖКХ».

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Платовский сельсовет.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации.

- Общая характеристика муниципального образования Платовский сельсовет

Муниципальное образование Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Платовский сельсовет объединяет территории 5 сельских населенных пунктов:

с. Платовка, ст. Платовка, с. Верхняя Платовка, с. Александровка, с. Дубовая Роща. Административным центром Платовского сельсовета является с. Платовка.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1468 человек, из них в с. Платовка – 660 человек, в ст. Платовка – 499 человек, в с. Верхняя Платовка – 220 человек, в с. Александровка – 85 человек, в с. Дубовая Роща – 4 человека.

Площадь муниципального образования Платовский сельсовет составляет 5807,7 га.

Жилищный фонд муниципального образования Платовский сельсовет составляет 25642 кв.м. Количество жилых домов – 603 ед.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Зима со среднемесячной температурой в январе минус 20,5° С, и  жаркое лето со средней температурой в июле плюс 28,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Услугу теплоснабжения предоставляет МУП «Новосергиевское ЖКХ».

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 1  с. Платовка, ул. Гагарина.

Отапливаемые объекты: МДОБУ «Детский сад «Малышок», администрация муниципального образования Платовский сельсовет, Платовский ФАП.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 527 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 344 м.

Ф 57 – 620 м.

Ф 76 – 345 м.

Ф 159 – 331 м.

Ф 108 – 136 м.

Ф 133 – 17 м.

Ф 32 – 144,5 м.

Ф 100 – 15,5 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2003 г.

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки | Компенсаторы |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Ф 150 – 2 шт. |  |
| № 2 | Ф 100 – 4 шт. |  |
| № 3 | Ф 100 – 2 шт. |  |
| № 4 | Ф 50 – 2 шт. Ф 180 – 2 шт. | Ф 89 – 2 шт. |
| № 5 - № 17 | Ф 50 – 20 шт. | Ф 150 – 4 шт. |
| № 18 | Ф 80 – 2 шт. | Ф 150 – 2 шт. |
| № 19 | Ф 100 – 2 шт. | Ф 50 – 2 шт. |
| ЦК | Ф 100 – 4 шт. |  |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 2  с. Платовка, ул. Московская.

Отапливаемые объекты: МОБУ «Платовская сош».

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 635 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 32 – 64 м.

Ф 76 – 132 м.

Ф 57 – 617 м.

Ф 89 – 134 м.

Ф 108 – 446 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 3  с. Верхняя Платовка,

ул. Луговая.

Отапливаемые объекты: МОБУ «Верхнеплатовская оош».

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 527 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 32 – 64 м.

Ф 76 – 132 м.

Ф 57 – 617 м.

Ф 89 – 134 м.

Ф 108 – 446 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 4  с. Платовка, ул. Совхозная.

Отапливаемые объекты: Платовский СДК.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 721 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 344 м.

Ф 57 – 620 м.

Ф 76 – 345 м.

Ф 159 – 331 м.

Ф 108 – 136 м.

Ф 133 – 17 м.

Ф 32 – 144,5 м.

Ф 100 – 15,5 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2003 г.

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки | Компенсаторы |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Ф 150 – 2 шт. |  |
| № 2 | Ф 100 – 4 шт. |  |
| № 3 | Ф 100 – 2 шт. |  |
| № 4 | Ф 50 – 2 шт. Ф 180 – 2 шт. | Ф 89 – 2 шт. |
| № 5 - № 17 | Ф 50 – 20 шт. | Ф 150 – 4 шт. |
| № 18 | Ф 80 – 2 шт. | Ф 150 – 2 шт. |
| № 19 | Ф 100 – 2 шт. | Ф 50 – 2 шт. |
| ЦК | Ф 100 – 4 шт. |  |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 5  с. Верхняя Платовка,

ул. Центральная.

Отапливаемые объекты: Верхнеплатовский СДК, Верхнеплатовский ФАП.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 653 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 32 – 64 м.

Ф 76 – 132 м.

Ф 57 – 617 м.

Ф 89 – 134 м.

Ф 108 – 446 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Общая характеристика теплоснабжающей организации

МУП «Новосергиевское ЖКХ»

На территории муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области находится в ведении МУП «Новосергиевское ЖКХ» 5 котельных, мощностью до 3 Гикал/час., работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3,6 км, из которых требуется замена – 0,3 км.

Суммарная мощность источников теплоснабжения до 3 Гикал/час составляет 6,11 Гикал/час.

Водоснабжение:

Села муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области имеют централизованную систему водоснабжения. Более 90% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водозаборными колонками, установленными на водосети в количестве 16 шт., а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозабор состоит из 7 скважин и 8 Башен Рожновского, построенных в 1970-2000 годах.  Загруженность оборудования водозабора составляет 75%. Практически 90 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 21 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят 30-60 %.